## Slide 1: 情報数理特論B
～ ハミング距離 ～
2019年度

## Slide 2: 誤り訂正符号理論（講義後半）
RS符号
BCH符号
線形符号
巡回符号
算術符号.
誤り訂正符号理論
●ハミング距離
●線形写像，像，核
●生成行列
●検査行列
＊線形代数学
＊代数学
●生成多項式
●検査多項式
●ガロア体（ガロア拡大体）
形式情報
データの誤り訂正
QRコード.

## Slide 3: 誤りの検出と訂正の原理
f （誤り訂正コード語の付加）
g （誤りパターンの付加）
h （誤り訂正と推定情報の抽出）
情報 Ak
送信空間 Bn
受信空間 Cn
推定情報 Dk
A＝B＝C＝D，k＜n

## Slide 4: ハミング距離の例
例1：
u＝(0,1,1,0,1,0,1,0,0)
v＝(0,1,0,0,1,0,1,1,0)
dH（u,v）＝ ＝0+0+1+0+0+0+0+1+0＝2
例2：
u＝(a,b,d,c,a,d,d,c,b,a)
v＝(b,b,d,c,d,d,d,a,b,d)
dH（u,v）＝ ＝1+0+0+0+1+0+0+1+0+1＝4

## Slide 5: ハミング距離の誤りの検出と訂正（1）
dmin
t1
t1
t0
t0

## Slide 6: ハミング距離の誤りの検出と訂正（2）
dmin
t1
t1
t2

## Slide 7: 最小距離に関する定理
定理： 誤り訂正符号 X（⊂Cn）の最小距離 dmin が
dmin≧2t+1
を満たすなら、符号 Xはt個の誤りを訂正可能な符号である
dmin
c
c’
r
t
t

## Slide 8: 定理の証明
受信語r∈Cnが，あるc∈Xに対して
dH（r,c）≦t
を満たすとする。このとき，任意のc’∈X（ただしcを除く）に対して
2t+1≦dmin≦dH（c,c’）
≦dH（c,r）+dH（r,c’）
≦t+dH(r,c’)
⇔ t+1≦dH（r,c’）
⇔ t＜dH（r,c’）
となる。したがって，各符号語（誤りのない受信語）を中心とする半径tの球体は互いに重複しない。もちろん，rはcに復号される。

## Slide 9: ハミング距離による誤り訂正符号（1）
(0)
(1)
Bn（＝Cn）
Ak
A＝B＝{0,1}，k＝1, n＞1
どのように対応させれば良いのだろうか？

## Slide 10: ハミング距離による誤り訂正符号（2）
(0)→(0,0,0)
(1)→(1,0,0)
(0,0,0)
(1,0,0)
A＝B＝{0,1}，k＝1 ，n＝3
ハミング距離が1しかなく、誤りの検出しかできない
(0,0,0)
(1,1,0)
(0)→(0,0,0)
(1)→(1,1,0)
A＝B＝{0,1}，k＝1 ，n＝3
(1,0,1)
(1,1,0)
(0,1,0)
(0,0,1)
(0,1,0)
(1,0,0)
(0,0,1)
(1,1,1)
ハミング距離は2あるが、誤りの検出しかできない

## Slide 11: ハミング距離による誤り訂正符号（3）
(0)→(0,0,0)
(1)→(1,1,1)
A＝B＝{0,1}，k＝1 ，n＝3
最小距離：3
(0,0,0)
(1,1,1)
(1,0,0)
(0,1,0)
(0,0,1)
(0,1,1)
(1,1,0)
(1,0,1)
誤った受信語は誤りのない受信語（円の中心）に誤り訂正することができる

## Slide 12: ハミング距離による誤り訂正符号（4）
(0)→(0,1,0)
(1)→(1,0,1)
A＝B＝{0,1}，k＝1 ，n＝3
最小距離：3
(0,1,0)
(1,0,1)
(1,1,0)
(0,1,1)
(0,0,0)
(1,1,1)
(1,0,0)
(0,0,1)
「ハミング距離による誤り訂正符号（3）」に同型な誤り訂正符号である

## Slide 13: ハミング距離による誤り訂正符号（5）
(0)→(0,0,0,0,0)
(1)→(1,1,1,0,0)
A＝B＝{0,1}，k＝1 ，n＝5
最小距離：3
(0,0,0,0,0)
(1,1,1,0,0)
(1,0,0,0,0)
(0,1,0,0,0)
(0,0,1,0,0)
(0,1,1,0,0)
(1,1,0,0,0)
(1,0,1,0,0)
誤った受信語は誤りのない受信語（円の中心）に誤り訂正することができるが、無駄が多い
(0,0,0,1,0)
(0,0,0,0,1)
(1,1,1,0,1)
(1,1,1,1,0)

## Slide 14: ハミング距離による誤り訂正符号（6）
(0)→(0,0,0,0,0)
(1)→(1,1,1,1,0)
A＝B＝{0,1}，k＝1 ，n＝5
最小距離：4
(0,0,0,0,0)
(1,1,1,1,0)
黒色の点で表された受信語は、(0,0,0,0,0)と(1,1,1,1,0)からのハミング距離が2の受信語があるため、どちらにも訂正することができない（誤りの検出はできる）

## Slide 15: ハミング距離による誤り訂正符号（7）
(0)→(0,0,0,0,0)
(1)→(1,1,1,1,1)
A＝B＝{0,1}，k＝1 ，n＝5
最小距離：5
(0,0,0,0,0)
(1,1,1,1,1)
理想的な誤り訂正符号
（同型な誤り訂正符号がたくさんある）

## Slide 16: ハミング距離による誤り訂正符号（8）
Bn（＝Cn）
Ak
A＝B＝{0,1}，k＝2, n＞2
誤り訂正符号を効率的に構成できないか？
最小距離はいくつになるのか？
(0,0)
(0,1)
(1,0)
(1,1)

## Slide 17: 誤り訂正符号を如何に構成するか
誤り訂正符号を効率よく構成したい ⇒ 送信語を計算で求めたい
最小距離を正確に求めたい
誤りの検出を計算で行ないたい
誤りの訂正を計算で行ないたい
線形符号