## Slide 1: 情報数理特論B
～ QRコードを作ろう！（２） ～
2019年度

## Slide 2: 誤り訂正符号理論（講義後半）
RS符号
BCH符号
線形符号
巡回符号
算術符号.
誤り訂正符号理論
●ハミング距離
●線形写像，像，核
●生成行列
●検査行列
＊線形代数学
＊代数学
●生成多項式
●検査多項式
●ガロア体（ガロア拡大体）
形式情報
データの誤り訂正
QRコード.

## Slide 3: 補足：短縮された符号語
GF(28)上のRS符号の符号長は255バイトであるが、高次の係数を全て0とみなすことで符号長を短縮している（誤り訂正可能数3個）
(0,0,0,0,0,・・・,0,0,0,0,0,x25,x24,・・・,x1,x0)
常に0として扱う
(0,0,0,0,0,・・・,0,0,0,0,0,x25,x24,・・・,x1,x0)
誤りは必ずこの間で起こる
送信空間 Bn
一部しか使用しない

## Slide 4: 補足：最小距離
正しい符号語
別の符号語
＊最小距離は１つ長くなるが、誤り訂正可能な数は変化しない
ただし、誤りの検出は可能であるが、誤り訂正できない受信語が存在する
（x-α6）を追加した場合

## Slide 5: 補足：復号誤りの低減（１）
正しい符号語
別の符号語

## Slide 6: 補足：復号誤りの低減（２）
正しい符号語
別の符号語
＊符号語と符号語のハミング距離が十分でないとき、誤って別の符号語に誤り訂正されることを防ぐ
ハミング距離が
近すぎる場合
誤りであることはわかるが、訂正しない

## Slide 7: (1-6)の補足
誤り訂正コード語の検算（巡回符号の性質より） X(x)=I(x)x7+R(x)=Q(x)G(x) かつ G(x)=(x-α0) (x-α1) (x-α2)・・・(x-α6) であるから、 X(α0)=0 （または X(α1)=0, X(α2)=0, ・・・） を検算すれば、誤り訂正コード語R(x)の簡易的なチェックができる。もし、0にならなければ計算ミスである。